W dniu 10 lipca br. holenderska krajowa władza bezpieczeństwa, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), opublikowała w systemie informacji bezpieczeństwa (SIS) zarządzanym przez Europejską Agencję Kolejową alert bezpieczeństwa w sprawie przypadków rozszczepienia pociągów (pasażerskich i towarowych) spowodowanych przez poluzowanie się sworznia w sprzęgu.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje ze wspomnianego alertu bezpieczeństwa.

W latach 2013-2015 ILT odnotowała 3 incydenty dotyczące rozerwania pociągu z powodu poluzowania się sworznia sprzęgu:

- pierwszy incydent dotyczył pociągu pasażerskiego typu DDZ.

Wagony pociągu były świeżo po odnowieniu i dopuszczeniu do eksploatacji. Zgodnie 
ze wstępnymi ustaleniami ILT poczynionymi w trakcie prowadzonego dochodzenia przyczyną zdarzenia było zniszczenie płyty podkładki przez sworzeń o niewłaściwych parametrach technicznych w sprzęgu typu UIC.

- drugi incydent dotyczył pociągu towarowego z wagonami przewożącymi towary niebezpieczne.

Wagon był niemalże nowy i dopuszczony do eksploatacji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami ILT poczynionymi w trakcie prowadzonego dochodzenia przyczyną zdarzenia było uszkodzenie płyty podkładki przez sprzęg w trakcie pracy manewrowej na stacji rozrządowej.

- trzeci incydent dotyczył pociągu z wagonami do przewozu kontenerów. Pierwsze spostrzeżenie holenderskiego NSA poczynione w trakcie prowadzonego dochodzenia było takie, że zawiódł sworzeń, a płyta podkładki nie została prawidłowo zagięta.

Jednocześnie ILT poinformowała, że doraźne działania prewencyjne polegały na:

- sprawdzeniu wszystkich wagonów danej serii;

- zamontowaniu zgodnych z przepisami VPI: śrub mocujących z momentem zginającym oraz płyt podkładek;

- używaniem sworzni o właściwych parametrach technicznych;

- używaniem płyt podkładek o odpowiedniej grubości (1 mm w miejsce 0,8 mm).

W załączeniu znajduje dokument (w oryginalnej wersji językowej), który został dołączony do alertu bezpieczeństwa przez holenderską NSA.