Pytania Część 1.

W nawiązaniu do spotkania warsztatowego Zespołu ds. stawek, które odbyło się

w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego 22 września 2011 r. prosimy o Państwa opinie na temat propozycji przypisywania kategorii liniom kolejowym w PKP PLK SA.

Na podstawie opinii przedstawicieli rynku kolejowego UTK zmodyfikował stosowaną przez PKP PLK S.A. metodologię przypisywania odcinkom linii kategorii linii kolejowych, działając w ramach obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Propozycja:

- Metodologia wyznaczenia kategorii linii kolejowej,

Średnia ważona uwzględniająca dwa parametry: średniodobowe natężenie ruchu pociągów oraz dopuszczalną prędkość techniczną uwzględniającą ograniczenia stałe,

  - waga parametrów : „natężenie ruchu pociągów” w wysokości  40% i „dopuszczalna prędkości techniczna uwzględniająca ograniczenia stałe” w wysokości 60 %. (pozostawiono bez zmian)

  - sposób zaokrąglania wyników w procesie ustalania kategorii linii kolejowej -  wprowadzenie mechanizmu zaokrąglania przez odcięcie wartości znajdujących się po przecinku np. dla wyniku 3,4; 3,6; 3,8 odcinek linii będzie miał przypisaną kategorię 3.

  - odrębne przypisywanie kategorii dla odcinków linii dla pociągów pasażerskich i pociągów towarowych

  - kategoria jest przypisywana do danej linii -  jeśli na danej linii obowiązują różne  dopuszczalne prędkości techniczne, uwzględniające ograniczenia stałe - linia powinna być dzielona na odcinki o takiej samej dopuszczalnej prędkości technicznej i tym odcinkom powinien być przypisany odpowiedni parametr prędkości technicznej.

- Parametr „Prędkość techniczna”

Zarządca przypisuje odcinkom linii dopuszczalną prędkość techniczną uwzględniającą ograniczenia stałe

| Parametr wpływający na kategorię linii kolejowej | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopuszczalna prędkość techniczna dla pociągów pasażerskich | 0<V <50 | 50<V <80 | 80<V <100 | 100<V <130 | pow. 130 |
| Dopuszczalna prędkość techniczna dla pociągów towarowych | 0<V <40 | 40<V <60 | 60<V <80 | 80<V <100 | pow. 100 |

- Parametr „Natężenie ruchu”  -

Wariant 1.

Średniodobowe natężenie ruchu pociągów ustalane jest z uwzględnieniem średniodobowego obciążenia odcinków linii kolejowych w poprzednim roku i odnoszone na 1 km toru. – metodologia obecnie stosowana w PKP PLK. Zmianie uległy przedziały dla określonych parametrów.

| Parametr wpływający na kategorię linii kolejowej | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średniodobowe natężenie ruchu pociągów na 1 km toru | 0< N <6 | 6< N <15 | 15< N <30 | 30< N <50 | pow. 50 |

Wariant 2.

Natężenie ruchu mierzmy w procencie przepełnienia danej linii kolejowej, a więc odnosimy się do rzeczywistych możliwości linii kolejowych.

Zarządcy byliby zobowiązani przygotować i przedstawić Prezesowi UTK  tabelę maksymalnych  przepustowości linii wraz z % wskaźnikiem jej zajętości.

| Kategoria parametru „Natężenie” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % wykorzystania przepustowości linii | 0<N<20% | 20%<N<40% | 40%<N<60% | 60%<N<80% | 80%<N<100% |

PYTANIA:

- Czy przedstawiona metodologia ustalania kategorii linii jest optymalna? Jeśli nie, to prosimy o przedstawienie Państwa propozycji.

- Czy przedstawiona propozycja przypisywania kategorii linii kolejowych dla parametru „prędkość techniczna”  i  ustalone przedziały są odpowiednie?

- W jaki sposób, zdaniem Państwa, należy uwzględniać przy wyliczaniu dopuszczalnej prędkości technicznej ograniczenia stałe i punktowe?

- Czy stosowana w PKP PLK metodologia przypisywania kategorii linii kolejowych dla parametru „natężenie ruchu” (wariant 1.) i  ustalone nowe przedziały są odpowiednie?

- Czy przedstawiona nowa metodologia obliczania parametru „natężenie ruchu” (wariant 2.) jest korzystniejsza od obecnie obowiązującej (wariant 1.)?

- Jeśli żadna z metod obliczania „natężenia ruchu”  nie spełnia Państwa oczekiwań, to prosimy o przedstawienie Państwa propozycji.

- Czy zasadne jest różnicowanie opłat za dostęp do infrastruktury na liniach PKP PLK na podstawie kategorii linii?

- Jakie inne czynniki powinny różnicować stawki za dostęp do infrastruktury? Odpowiedzi prosimy uzasadnić.